## Slide 1
Autores: Rocío Reinoso Arija (1), Rosario Ruiz-Serrano de la Espada (1), Mª Dolores Nuñez Ollero (1), Borja Ruiz Duque (1), Laura Carrasco Hernandez (1,2), Esther Quintana Gallego (1,2), Jose Luis López-Campos (1,2)
1.Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen del Rocio/ Universidad de Sevilla, Spain. 2.CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain.
Evaluación de la importancia de la transparencia de la cápsula en dispositivos de inhalación de polvo seco.

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
La vía inhalatoria es la principal forma de administración de fármacos para el tratamiento de enfermedades de la vía aérea.
¡Imprescindible! Correcta técnica inhalatoria
Mecanismos para la verificación de la dosis tomada
Ruido o vibración
Sabor
Cambio en la configuración del dispositivo
Cápsula transparente
Notes: La vía inhalatoria representa la principal forma de administración de fármacos para el tratamiento de las enfermedades de la vía aérea. Para la efectividad de la terapia inhalada es esencial la correcta técnica inhalatoria. Uno de los aspectos más notablemente valorado por los pacientes es la verificación de la dosis tomada. Esta verificación se ha logrado de diversas formas para los dispositivos de polvo seco multidosis como: la percepción de un ruido o una vibración, un sabor particular, o algún cambio en la configuración del dispositivo tras la inhalación. Adicionalmente, para los dispositivos de polvo seco monodosis, la correcta verificación puede, además, chequearse al evidenciar la cápsula vacía tras la inhalación. Esta medida adicional constituye otra ayuda para verificar la inhalación correcta, pero precisa que la cápsula sea transparente. Sin embargo, no todos los dispositivos de polvo seco monodosis tienen una cápsula transparente. Curiosamente, hasta el momento no se ha estudiado si tener una cápsula transparente realmente tiene algún impacto en la dosis emitida.
En el presente trabajo nos proponemos comprobar si el uso de una cápsula transparente asegura un menor depósito residual al generar un feedback positivo visual que permite al paciente realizar una segunda inhalación si observa que no ha realizado una primera toma de dosis completa.

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
La vía inhalatoria es la principal forma de administración de fármacos para el tratamiento de enfermedades de la vía aérea.
OBJETIVO:
Comprobar si la cápsula transparente influye en la dosis emitida de fármaco en los dispositivos de polvo seco monodosis.
¡Imprescindible! Correcta técnica inhalatoria

## Slide 4
MÉTODO
Criterios de inclusión:
Hombres y mujeres
Edad mayor de 35 años
En tratamiento activo con un inhalador de polvo seco monodosis de cápsula con buena adherencia y técnica inhalatoria
Criterios de exclusión
No firmar el CI
Mala técnica inhalatoria
No traer su dispositivo
Pre-inhalación
Estudio observacional analítico transversal
Micro-balanza de precisión
Post-inhalación

## Slide 5
RESULTADOS
Características (n total= 55) | 
Cápsula (n) Transparente No transparente | 40 (73,2%) 15 (26,8%)
Edad (años) | 66,1
Sexo (hombres) | 30 (54,5%)
Fumadores activos (n) | 18 (32,7%)
Consumo acumulado (paq-año) | 44,3
IMC (kg/m2) | 27,6
FVC (%) | 83,9
FEV1 (%) | 65,3
Diagnóstico | 
Pre-EPOC | 12 (21,8%)
EPOC | 40 (72,7%)
Otros | 3 (5,5%)
Gravedad EPOC | 
Leve | 7 (17,5%)
Moderado | 20 (50,0%)
Grave | 10 (25,0%)
Muy grave | 3 (7,5%)

## Slide 6
RESULTADOS
Chart: 
| Transparente | Opaca
Antes | 69.9646 | 52.8444
Después | 49.3045 | 47.7013
Peso de la cápsula (μg)
29,1%
9,2%
P<0,001

## Slide 7
RESULTADOS
Cambio de peso de la cápsula (%)
Chart: 
| Leve | Moderado | Grave | Muy grave
Columna1 | 26.4019 | 21.652 | 24.5136 | 28.2731
Sin diferencias significativas según gravedad funcional en EPOC

## Slide 8
CONCLUSIONES
Nuestros resultados ponen de manifiesto las diferencias encontradas entre ambos tipos de cápsula en la disminución de su contenido tras la inhalación, indicando un menor peso residual si el paciente puede ver el contenido de la cápsula tras la inhalación.